MANUEL D’UTILISATION

Version R1.1

Votre témoin invisible sur la route

Attention : ce produit, son emballage et ses composants contiennent

des produits chimiques reconnus par l'État de Californie

pour causer le cancer, des malformations congénitales,

ou troubles de la reproduction. Cet avis est fourni conformément

à la Proposition 65 de la Californie.

Si vous avez des questions ou si vous

souhaitez plus d'informations, merci de vous référer à :

www.oehha.ca.gov/prop65/background/p65plain.html.

* La couleur du produit et l'apparence peuvent varier comme indiqué sur l'emballage.

SOMMAIRE

FONCTIONNALITÉS........................................................................................................................................2

CE QU’IL Y A DANS LA BOITE.........................................................................................................................2

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT...........................................................................................................................2

COMMANDES ET CONNECTIONS .................................................................................................................3

FONCTIONS DES BOUTONS…........................................................................................................................3

INSTALLATION...............................................................................................................................................4

OPÉRATIONS DE BASE.....................................................................................................................................5

RÉGLAGES DE L’APPAREIL .............................................................................................................................6

PARAMÈTRES VIDEO .....................................................................................................................................6

PARAMÈTRES PHOTO   ..................................................................................................................................6

RÉGLAGES GENERAUX ..................................................................................................................................6

RÉGLAGES DES MÉDIAS.................................................................................................................................6

LECTURE DES MÉDIAS...................................................................................................................................7

CONNECTION À L’ORDINATEUR ...................................................................................................................7

STOCKAGE…...................................................................................................................................................7

SERVICE ET SUPPORT PRODUIT......….............................................................................................................8

FONCTIONNALITÉS

VIDÉO HD 720P – HD Mirror Cam filme la route en avant avec une qualité d’image haute définition de 720P

CAMÉRA GRAND ANGLE ROTATIF À 350 DEGRÉS– vous permet d’enregistrer différents angles

BOUTON CAPTURE- pour capturer des images fixes, fonction disponible lors de l’enregistrement vidéo.

MODE NUIT-Camera infrarouge à LED pour les enregistrements de nuit.

VIDÉO HD/RESOLUTION PHOTO– HD Mirror Cam capture les vidéos & photos en HD.

ANTI-REFLETS- mode anti-reflets automatique réduisant l’effet d’éblouissement des phares.

MODE DETECTEUR DE MOUVEMENTS– HD Mirror Cam déclenche l’enregistrement d’une vidéo lorsqu’un mouvement est détecté.

TEMPS D’ENREGISTREMENT MAXIMUM- jusqu’à 14 heures (en utilisant une carte micro SD de 32GB sur paramètre VGA)

RÉCUPERATION DES DONNÉES- Téléchargeable via le lecteur de carte Micro SD fourni et la carte mémoire Micro SD (non-fournie)

MICROPHONE INTÉGRÉ & HAUT-PARLEUR– Cette fonction vous permet d'enregistrer du son et de lire les enregistrements sonores en même temps que la vidéo.

ÉCRAN LCD 2.5”  - Large écran LCD grand angle avec lecture vidéo directement sur l'appareil.

ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE À L’ALLUMAGE – démarre automatiquement l’enregistrement quand la voiture démarre (une carte micro SD (non incluse) devant être insérée et le chargeur de voiture connecté, pour le permettre)

STOCKAGE – une carte mémoire Micro SD est livrée installée dans le HD Mirror Cam,  mais l’appareil peut supporter des cartes Micro SD jusqu’à 32GB.

BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE – Entièrement chargée, la batterie dure jusqu’à 60 minutes. Pour garantir un enregistrement continu, il est recommandé de garder le HD Mirror Cam branché au chargeur de voiture à tout moment.

ENREGISTREMENT EN BOUCLE –Les enregistrements sont stockés par morceaux de 1, 3, 5, ou 10 minutes. Quand la carte mémoire est pleine, la caméra supprime alors automatiquement les  enregistrements les plus vieux pour faire de la place pour les nouveaux.

CHOIX DES LANGUES- Anglais/Chinois Traditionnel/Chinois simplifié/Japonais/Français/Allemand/Italien/Portugais/Espagnol, etc.

INSTALLATION SIMPLE- Installez l’appareil sur le rétroviseur, mettez-le sous tension en le branchant au chargeur de voiture, et oubliez-le. HD Mirror Cam enregistrera automatiquement au démarrage sans nécessiter une configuration complexe.

PRET À ETRE UTILISÉ- Incluant un chargeur de voiture et des sangles élastiques pour le fixer au rétroviseur, l’appareil est prêt à l’utilisation dès sa sortie de la boîte.

CE QU’IL Y A DANS LA BOÎTE

 5 attaches

 Un chargeur de voiture

 Le HD Mirror Cam

 Un guide de démarrage rapide

 Un manuel d’instruction

  Un lecteur de carte micro SD

 2 sangles élastiques (attachées au dos du HD Mirror Cam)

RÉGLAGES PAR DEFAUT

Voici la liste des réglages par défaut du HD Mirror Cam. Ils peuvent être modifiés en fonction des préférences de l’utilisateur.

Vision de nuit - Par défaut : ON

Résolution - Par défaut : 720P

Mode veille - Par défaut : OFF

Horodatage- Par défaut : ON

2- HD Mirror Cam

COMMANDES & CONNECTIONS

Port de charge	  Fente pour la carte Micro SD (non-incluse)

Micro USB

LED Infrarouge pour

le Mode Nuit	                                          Ecran LCD 2.5”

Objectif  350°  Rotatif

FONCTIONS DES BOUTONS

|  | Bouton On : Allumer/Eteindre |
| --- | --- |
|  | Menu : Entrer dans le menu/Sortir du menu |
|  | Mode : Choisir les modes : Vidéo / Photo / Audio / Enregistrement / Lecture |
|  | Flèche du haut : remonter dans le menu |
|  | Flèche du bas : redescendre dans le menu |
|  | Enregistrer / bouton OK : lancer & arrêter l’enregistrement / Sélectionner & confirmer les options du menu / Lecture & Pause durant la lecture |
|  | Bouton capture d’écran sous le mode enregistrement de video |
|  | Vision nocturne |

*Night vision/Power  = Vision nocturne/Bouton ON

*Menu = Menu

*Mode = Mode

*Up/One button capture = Flèche du haut  /bouton capture d’écran

*Down = Flèche du bas

*Select/Confirm = Sélectionnez/Confirmez

Microphone	      Bouton Reset

Sangles élastiques

3- HD Mirror Cam

INSTALLATION

POUR COMMENCER

- INSTALLATION                                                                                                                                                                             Attachez le HD Mirror Cam™ à votre rétroviseur existant

en utilisant les sangles élastiques (situées à l’arrière du HD

Mirror Cam)

- BRANCHEMENTS                                                                                                                                                                                                 Connectez l’appareil au chargeur de voiture inclus et

branchez le chargeur à la source puis placez soigneusement

le cordon du chargeur de voiture en utilisant les attaches fournies.

(Décollez le papier et appliquez le côté collant des attaches sur

la surface désirée)

- CONDUITE

Démarrez et le HD Mirror Cam ™ se met en marche et commence                                                                                       à enregistrer automatiquement (il doit avoir une carte Micro SD

insérée et être branché au chargeur de voiture pour enregistrer).

- Carte mémoire micro SD (non-incluse)                                     						          déjà insérée. Enregistrement impossible 			 						 sans carte mémoire Micro SD.

IMPORTANT: la batterie rechargeable fournie avec l’appareil n’est pas destinée à une utilisation à long terme lorsqu'elle est déconnectée du chargeur de voiture. Lorsqu'elle est déconnectée du chargeur de voiture, la durée de vie maximale de la batterie est de 60 minutes, une fois pleine. Pour obtenir des performances optimales, nous vous recommandons de lire le manuel d'instruction inclus avant d'utiliser votre appareil.

4- HD Mirror Cam

OPERATIONS DE BASE

MISE SOUS TENSION DE L’APPAREIL

L'appareil se met automatiquement sous tension lorsqu'il est branché au chargeur de voiture et peut également être mis sous tension manuellement en appuyant sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'affichage s’active. L'appareil commence alors à enregistrer automatiquement. Appuyez sur le bouton "OK" pour activer l'enregistrement vidéo off / on. Une fois que vous arrêtez l'enregistrement, l'appareil enregistre automatiquement le fichier.

MISE HORS TENSION DU DISPOSITIF                                                                                                                                                                                                Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

CARTE MÉMOIRE MICRO SD

À noter : La carte mémoire Micro SD n’est pas incluse avec l’appareil. Pour retirer la carte Micro SD, appuyez fermement sur celle-ci afin de la pousser encore plus loin dans la fente. Il y aura un clic et la carte Micro SD s’en dégagera. Extraire la carte et la remplacer si nécessaire en insérant une nouvelle carte dans la fente et en appuyant jusqu'à ce qu'elle soit  en place (HD Mirror Cam n’enregistrera pas sans carte Micro SD).

ENREGISTREMENT EN BOUCLE ET BLOCAGE DES FICHIERS  - Les enregistrements sont stockés par morceaux  de 1, 3, 5, ou 10 minutes. Lorsque la carte mémoire est pleine, l'appareil supprime automatiquement les morceaux les plus anciens pour faire place aux nouveaux. Vous pouvez utiliser la fonction de verrouillage de fichiers pour protéger les fichiers vidéo de la suppression. Choisissez alors le fichier à verrouiller ou à déverrouiller. (Verrouiller Un / Verrouiller tout / Déverrouiller Un / Déverrouiller tout) puis choisissez confirmer par Annuler/Valider.

BOUTON CAPTURE– capturez rapidement des photos avec un seul bouton. Appuyez sur le bouton "" pour prendre une photo à travers la vidéo (cette option fonctionne uniquement pendant que la vidéo est en train d’enregistrer).

MODE VISION NOCTURE– La caméra est intégrée de LED infrarouges pour les enregistrements de nuit. Le réglage par défaut pour le mode de vision nocturne est réglé sur ON. Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton Off/ On. C’est le même bouton que le bouton d'alimentation. Vous verrez le symbole  sur l’écran pour indiquer que le mode est en marche.

MODE CAPTURE PHOTO - Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner l’option Photo (le coin supérieur droit de l'écran affiche une icône "A" bleue). Appuyez  alors sur le bouton "OK" pour capturer des images.

MODE ENREGISTREMENT AUDIO - Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner l’option Audio (icone microphone sur l’écran). Appuyez  alors sur le bouton "OK" pour enregistrer du son. Appuyez ensuite sur le bouton "OK" pour arrêter l'enregistrement audio.

CHARGEMENT DE L’APPAREIL – Vous pouvez charger l'appareil avec le chargeur de voiture inclus. Lorsqu'il est complètement chargé la batterie affichera ses trois blocs verts pleins :

ATTENTION:

Lorsque la batterie est faible, l'appareil entre en mode économie d'énergie, une fonction imprévisible. Branchez l'appareil dans le chargeur de voiture fourni. La batterie rechargeable intégrée, fournie avec votre appareil n’est pas destinée à une utilisation longue durée lorsqu'elle est déconnectée du chargeur de voiture. La durée de vie de la batterie est de 60 minutes à partir du moment ou elle est complètement chargée et déconnectée du chargeur de voiture.

5- HD Mirror Cam

RÉGLAGES DE L’APPAREIL

PARAMÈTRES VIDÉO

Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s’affiche, sur le coin supérieur droit de l’écran, une caméra vidéo rouge. Ensuite, appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner les options suivantes :

Résolution- Choisissez les paramètres de résolution vidéo [HD] 1280x720p ou 640x480 (VGA) / Réglage par défaut : 720P.

Horodatage- Cette fonction affiche l'heure et la date à laquelle la vidéo est enregistrée. Réglez avec Off / On.

Détecteur de mouvement- Off/On Si vous sélectionnez "ON", l'appareil démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'un mouvement est détecté et sauve automatiquement la vidéo. Si aucun mouvement n’est détecté, l'appareil passe en mode veille, et recommencera à enregistrer si un mouvement est détecté. L'appareil doit être sous tension pour que le mode détection de mouvement soit activé.

Temps d’enregistrement en boucle- Choisissez parmi les options : Off / 1min / 3min / 5min / 10min. Avec l’ "Enregistrement en boucle" vous pouvez automatiquement enregistrer et sauvegarder les fichiers vidéo dans votre choix d'intervalles de 1/3/5/10 minutes. Lorsque la carte mémoire se remplit, l'appareil supprime automatiquement les morceaux d’enregistrement les plus anciens pour faire place aux nouveaux.

Enregistrement de la voix - Sélectionnez Off/On pour active l’enregistrement audio.

Mode veille- Sélectionnez Off pour désactiver cette fonction. Lors de la sélection de l’option 1min / 3min / 5min, cela permettra a l'appareil de passer en mode veille après 1min / 3min / 5min lorsqu’il n’est pas utilisé. Lorsque le mode veille est activé pendant l'enregistrement, l'écran s’éteint alors, mais enregistre quand même en continu.

Capture d’image –Appuyez sur le bouton “” pour capturer des images (fonctionnalité disponible pendant l'enregistrement vidéo) Après la sélection, cliquez sur “OK” pour confirmer, et terminer le paramétrage. Ensuite, cliquez sur le bouton MENU pour quitter chaque paramètre.

PARAMÈTRES PHOTO

Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s’affiche, dans le coin supérieur droit de l’écran, une icone "A" bleue. Pour sélectionner la résolution photo appuyez sur "MENU", puis appuyez sur OK pour sélectionner la résolution voulu : taille S/ M/ L.
• Taille: 1600X1200 (L) / 1280X960 (M) / 640X480 (S)
• Appuyez sur le bouton "OK" pour prendre une photo – en mode Photo.
 Après sélection, cliquez sur le bouton "OK" pour confirmer et terminer le paramétrage. Ensuite, cliquez sur le bouton MENU pour quitter chaque paramètre.

RÉGLAGES GÉNÉRAUX

Appuyez sur le bouton MENU deux fois pour accéder aux réglages généraux. Utilisez les boutons haut / bas pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez modifier. Ensuite, appuyez sur "OK" pour sélectionner les options de réglage.

Formatage - Annuler / Confirmer l’effacement. Sélectionner ‘Confirmer l’effacement” formatera la carte Micro SD (non-incluse). Cela ne formatera que la carte Micro SD.

A NOTER- Le formatage de votre carte Micro SD efface tout ce que vous avez enregistré dans votre carte!

Langue- Anglais/Chinois Traditionnel/Chinois simplifié/Japonais/Français/Allemand/Italien/Portugais/Espagnol, etc.

Arrêt automatique (Economie d’énergie)- Sélectionnez Off/ 1min/ 3min/ 5min/-‐   Ceci éteindra l'appareil photo après 1/3/5 min, SEULEMENT SI LA CAMERA N’EST PAS  EN TRAIN D'ENREGISTRER ! Une fois que vous arrêtez l'enregistrement, cette fonction reprendra automatiquement.
Réglage Date et heure- [Année/Mois/Date], HH:MM
Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour sélectionner la date et l’heure et appuyez sur "OK" pour confirmer. Ensuite, cliquez sur le bouton MENU pour quitter chaque paramètre.

RÉGLAGE DES MÉDIAS                                                                                                                                                               Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s’affiche, au coin supérieur droit de l’écran, un   Ensuite, appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner les options suivantes.

Supprimer: Choisissez  le fichier à supprimer (supprimer un ou supprimer tous les fichiers) puis confirmez par Annuler/Exécuter.

Verrouillage de fichier : cette option permet de protéger un fichier vidéo de la suppression. Sélectionnez le fichier à verrouiller ou déverrouiller. (Verrouiller Un / Verrouiller tout / Déverrouiller Un / Déverrouiller Tout) puis confirmez par Annuler/Exécuter

Miniature : cette fonction vous permet de visionner toutes les vidéos, photos et fichiers audio capturés. Sélectionnez Annuler ou Exécuter. Ensuite, choisissez le fichier à afficher.                                                                                                                                                                                            Volume : cette option vous permet de régler le volume sonore de 0-6
Après sélection, appuyez sur "OK" pour confirmer, et le réglage est terminé. Ensuite, appuyez sur le bouton MENU pour quitter.

6- HD Mirror Cam

LECTURE DES MÉDIAS

Pour visionner ou écouter les médias capturés, appuyez sur la touche MODE et sélectionnez le média à lire.

VIDEO : Pour sélectionner le/les fichier(s) vidéo, appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que vous voyez un nom de fichier avec une extension .AVI et une icône flèche/lecture au-dessus de l'écran. Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner le fichier vidéo que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur le bouton OK pour lire le fichier vidéo.

PHOTO : Pour sélectionner le/les fichier(s) photo, appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que vous voyez un nom de fichier avec une extension .JPG et une icône flèche/lecture au-dessus de l'écran. Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner le fichier photo que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur le bouton OK pour visionner le fichier photo.

AUDIO : pour sélectionner le/les fichier(s) audio, appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que vous voyez un nom de fichier avec une extension .WAV et une icône flèche/lecture au-dessus de l'écran. Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner le fichier audio que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur le bouton OK pour lire le fichier audio.

REMARQUE: Les fichiers sont enregistrés dans l'ordre du plus récent au plus ancien.

CONNECTION À L’ORDINATEUR

Pour voir/écouter une vidéo, une photo ou un fichier audio sur un ordinateur, retirez la carte Micro SD du HD Mirror Cam. Pressez légèrement sur la carte Micro SD et celle-ci s’éjectera partiellement vous permettant alors de la retirer. Insérez la carte Micro SD dans le lecteur de carte et connectez le lecteur de carte au port USB de votre ordinateur. Un nouveau lecteur amovible apparaîtra. Sélectionnez ce lecteur pour afficher/écouter vos fichiers.

STOCKAGE :                                                                                                                                                                                                  Une carte Micro SD est livrée installée dans cet appareil, mais celui-ci peut prendre en charge des cartes jusqu'à 3 La carte Micro SD n’est pas incluse avec cet appareil mais celui-ci peut prendre en charge des cartes jusqu'à 32GB. Il est recommandé que vous utilisiez une carte Micro SD avec une vitesse de classe 6 ou plus. En outre, la carte Micro SD (non-incluse) est une carte de démarrage. Pour plus de stockage, nous vous conseillons d'acheter une plus grande carte Micro SD.

7- HD Mirror Cam

SERVICE CLIENT ET SOUTIEN TECHNIQUE                                                                                                             STOP!! IMPORTANT!!

MERCI DE NE PAS RETOURNER CET

ARTICLE EN MAGASIN

MERCI DE NOUS APPELER AU                                                                                                                                                                                            973-400-8646

OU DE NOUS CONTACTER PAR EMAIL A

CUSTOMERSERVICE@INVENTEL.TV

MERCI DE LIRE CECI AVANT UTILISATION!!!

LE HD MIRROR CAM N’ENREGISTRERA PAS/NE LIRA PAS

SANS UNE CARTE MEMOIRE.

REMARQUE : la carte Micro SD n’est pas incluse avec ce produit

*** Afin que vous puissiez profiter pleinement de toutes les grandes
caractéristiques et avantages inclus avec votre HD MIRROR CAM,
nous vous recommandons de lire attentivement

le manuel d’instruction avant utilisation. ***

UNE VIDEO D’EXPLICATIONS PAS-A-PAS EST

AUSSI DISPONIBLE SUR

WWW.HDMIRRORCAM.COM

SATISFACTION 100% GARANTIE !!

Si pour la moindre raison
vous n'étiez pas 100% satisfait de
votre achat merci de nous contacter,
nous serons heureux de vous aider.

FABRIQUE EN CHINE

DISTRIBUE PAR  INVENTEL PRODUCTS

200 Forge Way                                                                                                                                                                                                                     ROCKAWAY NJ 07866

Inventel Products se réserve le droit de vous fournir le produit le plus récent disponible à ce jour. Des améliorations techniques sont en cours et ne peuvent pas être prises en compte dans les images et les spécifications de ce paquet.

8- HD Mirror Cam